## Slide 1: RealSense Snap 实习生一个月学习成果展示
一个月内围绕 Qt Quick、Intel RealSense、OpenCV、ONNX Runtime 与 YOLO 模型，完成从设备采集、实时处理、AI 分割、背景替换到拍照保存的系统化学习与实践。
2026.08
公司实习月度汇报
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 2: 本次汇报沿着“目标、流程、技术、反思”展开
汇报导航
01 | 项目背景与目标 | 为什么做这个系统
02 | 整体架构与线程模型 | 前端、控制桥、Worker 如何协作
03 | 逐帧处理主流程 | 每帧图像怎样完成采集到显示
04 | 深度处理与 AI 分割 | 传统视觉和模型推理如何互补
05 | 交互、扩展与工程亮点 | 怎样把能力包装成应用
06 | 问题复盘与下一步 | 学习收获和后续优化
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 3: 一个月学习成果不是单点算法 demo，而是把 UI、设备、图像处理、模型推理和工程异常处理串成了完整应用。
我把学习结果落在一个可运行的实时深度拍照系统上：理解 Qt 事件驱动和线程通信，接入 RealSense RGB/Depth 数据流，完成 OpenCV 深度滤波、YOLO 人像分割、背景替换、深度伪彩叠加和照片保存。
完成度
核心闭环已经打通，系统能从设备输入连续产生可见预览，并响应摄像头刷新、设备选择、背景切换、透明度调节和拍照保存等交互。
关键结论
一个月成果总览
Executive Summary
已形成系统认知
后续最需要强化的是相机状态机、模块边界和测试体系，降低设备异常与模型推理带来的不确定性。
下一步判断
围绕 RealSense 输入、视觉处理、AI 推理、图像合成、UI 交互和照片输出，说明我学到了什么、做通了什么、还在思考什么。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 4: 项目目标是把深度相机能力转化为可交互的拍照体验
RealSense 同时提供彩色图和深度图，项目目标是在桌面端建立采集、处理、预览和保存的闭环。
普通 RGB 摄像头难以稳定区分前景和背景；深度数据与 AI 分割结合后，可以提升复杂背景下的人像提取稳定性。
设备输入
枚举并选择 RealSense 设备，采集 color 和 depth 两路数据。
图像处理
对深度帧滤波、阈值、形态学处理，提取有效前景范围。
AI 补强
使用 YOLO segmentation 生成人像 mask，修正深度阈值不足。
用户输出
完成背景替换、深度叠加、实时预览和照片保存。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 5: 系统采用 Qt 前端、控制桥、后台 Worker 和视觉工具类分层协作
Main.qml 与 VideoItem 承载实时画面、设备选择、滑块、背景选择和拍照按钮。
这种分层让我理解到：可运行应用不仅要写算法，还要安排对象生命周期、线程边界、资源路径和错误反馈。
承载实时画面、设备选择、滑块、背景选择和拍照按钮。
UI 层
CameraController 转发 QML 请求，CameraWorker 负责设备、帧处理和状态通知。
调度层
FilterProcessing、yoloSeg、facialLandmark 与 ImageBackgroundProvider 分别封装视觉能力。
算法层
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 6: 线程模型保证了界面响应和相机处理互不阻塞
控制桥
转发 UI 请求并维护状态。
Worker 线程
后台启动 pipeline、处理帧并返回结果。
QML 渲染、用户操作和 RealSense 帧循环被分开；处理完成后用 frameReady(QImage) 通知 VideoItem 更新。
UI 线程
QML 渲染界面并接收交互。
Qt::QueuedConnection 让跨线程调用进入事件队列，是这页最关键的工程实践。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 7: 每一帧都会经过采集、对齐、滤波、分割、合成和显示
输入链路：QTimer 触发 processFrame；RealSense pipeline 获取 frameset；depth 对齐到 color；读取 depth frame 和 color frame；将 color frame 转成 OpenCV BGR。
处理链路：RealSense SDK 先做 disparity、spatial、temporal 等滤波；OpenCV 再做平滑、阈值和形态学；隔帧执行 YOLO 人像分割，生成背景 mask，清理背景深度。
核心程序流程：从设备帧到用户可见预览，关键是保证每一步输入输出类型、尺寸和线程边界清晰。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 8: 深度图处理的价值，是把原始距离数据变成稳定的前景判断依据
RealSense 原始深度存在噪声、空洞和边缘抖动。项目先用 SDK 滤波器稳定深度，再用 OpenCV 清理无效值、限定深度范围、闭运算和腐蚀，最终只保留可用于合成的前景深度。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 9: YOLO 分割补强复杂背景下的前景判断
环节 | 输入 | 核心处理 | 输出
预处理 | OpenCV BGR | letterbox、归一化、CHW | ONNX tensor
推理 | seg ONNX | Session Run | 检测与原型
筛选 | 预测结果 | 置信度、person、NMS | 候选区域
合成 | mask 系数 | sigmoid、resize | person mask
约束 | person mask | 框内保留、形态学 | 稳定 mask
融合 | mask + depth | 取反清理背景深度 | 合成深度
策略 | 连续帧 | 隔帧推理 | 实时性更稳
模型 | resources/models | yolo26n-seg.onnx | 人像分割能力
框架 | C++ | ONNX Runtime / OpenCV | 工程封装
RGB 图像推理出 person mask，再与深度图结合，清理背景深度。
关键学习点：模型调用要拆成预处理、推理、后处理，并处理尺寸还原、NMS 和 mask 合成。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 10: 背景替换和深度叠加把算法结果变成用户能理解的预览
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5.8
Series 2 | 1.7 | 2.4 | 5 | 8
背景图按当前画面尺寸缓存，避免重复 resize。
缓存背景
foregroundMask 来自有效深度范围，背景区域用图片替换。
前景判断
distanceTransform 计算边缘距离，平滑 alpha 减少硬边。
边缘羽化
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 11: 人脸关键点扩展让我看到模型能力如何继续叠加到系统中
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5.8
Series 2 | 1.7 | 2.4 | 5 | 8
5点
左眼、右眼、鼻尖、左嘴角、右嘴角
模型
yolov8n-face.onnx 由 OpenCV DNN 加载推理
facialLandmark 工具类封装人脸框、置信度和 5 个关键点；后处理包含 letterbox、DFL 解码、sigmoid 置信度、NMS 和坐标映射。这为后续人脸增强、美颜或姿态判断留下扩展入口。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 12: 项目学习路径从“跑通设备”逐步走向“理解系统边界”
熟悉环境
熟悉 Qt Quick、CMake、RealSense 依赖和项目目录，先把应用启动、设备枚举和界面显示链路跑通。
第 2-3 周
深入 CameraWorker 与 processFrame，理解 RGB/Depth 对齐、OpenCV Mat 转换、深度滤波、YOLO 分割和背景合成。
第 4 周
补充人脸关键点扩展、错误检查、资源路径和 demo 验证，开始从模块职责、实时性和稳定性角度复盘。
第 1 周
第 2-3 周
第 4 周
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 13: 当前项目可运行，但相机状态、模块边界和测试仍值得继续优化
已解决/已识别 | 相机稳定性 | 架构边界 | 用户反馈 | 测试验证
拆分 Worker 职责
完善 start/stop 状态机
增加模型加载错误提示
显式指定 640x480 30fps
补充 demo 与单元测试
整理工程文档
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml

## Slide 14: 一个月的最大收获，是把“会调用库”推进到“能解释完整系统流程”
RealSense Snap 让我把 Qt Quick、C++ Worker、RealSense SDK、OpenCV 和 YOLO 模型放进同一条实时链路中理解。下一阶段会围绕稳定性、模块化和可测试性继续推进。
Notes: [Sources]
docs/项目汇报PPT制作大纲.md
README.md
CMakeLists.txt
src/main.cpp
src/core/CameraWorker.cpp
src/core/cameracontroller.cpp
src/core/videoitem.cpp
src/processing/filterprocessing.cpp
src/utils/yoloseg.cpp
src/utils/faciallandmark.cpp
src/background/imagebackgroundprovider.cpp
qml/Main.qml